Уважаемые господа !

ООО «ГРУППА АГРОКОМ»» (организатор процедуры запроса предложений) приветствует Вас и направляет запрос предложений предприятиям (организациям), готовым выполнить  поставку оборудования и монтажные работы по установке камер видеонаблюдения (организации – заказчика) – ООО «Парк»,  согласно настоящему запросу предложений согласно спецификации.

| № | артикул | Наименование | Кол0во | Ед. измерения | цена | Ставка НДС | Сумма | Сроки поставкинияие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iDS-9632NXI-I8/8F(B) | Видерегистратор IP Hikvision iDS-9632NXI-I8/8F(B) 32-х канальный с видеоаналитикой распознавания лиц. Видеовход: 32 канала; аудиовход: двустороннее аудио 2 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4К, 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; аудиовыход: 2 канала RCA. Входящий/исходящий поток: 320Мб/с/256Мб/с; разрешение записи до 12Мп; | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 2 | DS-2CD7085G0-AP | IP Камера Hikvision DS-2CD7085G0-AP Разрешение 8 Мп• Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS• Высокая чувствительность 0.007 лк• Аппаратный WDR 120дБ• Smart видеоаналитика• Слот для microSD до 256Гб• Питание 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3) | 3 | шт |  | 20% |  |  |
| 3 | HV3816P-8MPIR | Объектив HikVision HV3816P-8MPIR 3.8-16мм Апертура F1.5 Крепление объектива CS Формат Φ9мм （1/1.8） Угол обзора 1/1.8: диагональ: 123.9°～33.5°, горизонталь: 103.1°～28°, вертикаль: 68.5°～18.7° 1/2: диагональ: 115.6°～31.3°, вертикаль: 100.7°～27.3°, горизонталь: 61.3°～15.4° Размеры 55*75 мм Вес 237 гр Рабочие условия -10~50℃ | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 4 | HV1140P-8MPIR | Вариофокальный 8Мп объектив Hikvision HV1140P-8MPIR 11-40mm | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 5 | DS-1331HZ-H | Кожух HikVision DS-1331HZ-H Уличный кожух для камер в стандартном корпусе со встроенным подогревом и охлаждением, -40°C~60°C, 24В AC±10%, подогрев 60Вт, охлаждение 4Вт, IP67, материал кожуха: алюминиевый сплав + стекло, 445.3×110×169.2мм, 1900гр. | 3 | шт |  | 20% |  |  |
| 6 | DS-1293ZJ | Настенный кронштейн HikVision DS-1293ZJ , белый, для камер в цилиндрическом корпусе, алюминий, 88×116.6×297.3мм | 3 | шт |  | 20% |  |  |
| 7 | HK-1.25G-20-1550 | FSP модуль Hikvision HK-1.25G-20-1550 Энергопотребление 3.3Вт , Маленький форм-фактор (SFP), совместим с MSA, Двунаправленный LC коннектор, Возможность горячей замены, Соответствие ROHS стандартам | 6 | шт |  | 20% |  |  |
| 8 | DS-2CD2025FWD-I (4mm) | Видеокамера HikVision DS-2CD2025FWD-I (4mm)Разрешение 2Мп,1/2.8" Progressive Scan CMOS,Высокая светочувствительность 0.005лк,Поддержка кодеков H.264+ и H.265+,Слот для microSD до 128Гб,Аппаратный WDR 120дБ,EXIR-подсветка до 30м,Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C,IP67,Питание DC12В / PoE | 13 | шт |  | 20% |  |  |
| 9 | DS-3E1310P-E | Управляемый POE коммутатор (Веб-интерфейс) HikVision DS-3E1310P-E 8 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000М SFP порта; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 5.4Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 123Вт; AC100-240В; 0 °C...+40°C. | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 10 | DS-3E0318P-E/M | Коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M 16 PoE 10/100M RJ45 1 uplink порт 100М1 1000M SFP Размер таблицы MAC-адресов 4К | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 11 | DS-3E1318P-E | Управляемый POE коммутатор (Веб-интерфейс) HikVision DS-3E1318P-E 16 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000М SFP порта; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 7.2Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 230Вт; AC100-240В; 0 °C...+40°C. | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 12 | ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т2 | ЦМО ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т2 настенный уличный всепогодний уко | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 13 | СВ-45У | Полка ЦМО СВ-45У перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 450 мм | 5 | шт |  | 20% |  |  |
| 14 | ККС-ШТВ-600У | Комплект крепления ЦМО ККС-ШТВ-600У усиленный на столб для шкафов ШТВ-Н | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 15 | ШТК-М-22.6.8-1ААА | Шкаф ЦМО состоит из: 11226815111, 21186800001 телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь стекло (2 места), [ ШТК-М-22.6.8-1ААА ] | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 16 | R-FAN-2J | Модуль вентиляторный ЦМО R-FAN-2J, 2 вентилятора, колодка,Серый RAL 7035 | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 17 | ШРН-М-9.650 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ЦМО 9U (600х650), съемные стенки, дверь стекло | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 18 | КМ-2-50 | Комплект монтажный ЦМО КМ-2-50№ 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 19 | ST10000VX0004 | Носитель информации HDD SATA Seagate 10000Gb (10Tb), ST10000VX0004, SkyHawk Surveillance, 7200 rpm, 256Mb buffer | 6 | шт |  | 20% |  |  |
| 20 | 920-003169 | Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (Keybord&mouse), USB, Black | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 21 | 910-004642 | Мышь Logitech Wireless Mouse M170, Grey | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 22 | 24M38A-B | Монитор LG 23.5" 24M38A-B LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, 5Mln:1, 170°/160°, D-Sub, Tilt, VESA, Glossy Black | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 23 | FQC-08909 | Право на использование программы Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD | 1 | шт |  | Без НДС |  |  |
|  |  |  |  |  | Системный блок БитКей Intel i7 (I7-7700(OEM)) - 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CM8067702868314SR338 | • Процессор CPU Intel Core I7-7700 (3.6Ghz/8Mb) OEM | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 25 | ICE BLADE 200M | • Вентилятор DEEPCOOL ICE BLADE 200M S1155/S1156/S1150/S2011/S775/FM1/AM3/AM2/AM2+/K8 24шт/кор, TDP130W, 2 вент. (1PWM+1), RET | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 26 | PRIME B250M-PLUS | • Материнская плата ASUS PRIME B250M-PLUS, LGA1151, B250, 4*DDR4, D-Sub+DVI+HDMI, CrossFireX, SATA3, Audio, Gb LAN, USB 3.0*6, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), mATX ; 90MB0SI0-M0EAY0 | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 27 | ST1000DM010 | • Носитель информации HDD SATA Seagate 1000Gb, ST1000DM010, Barracuda 7200 rpm, 64Mb buffer | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 28 | SA400S37/240G | • Носитель информации твердотельный Kingston 240GB SSDNow A400 SATA 3 2.5 (7mm height) Alone | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 29 | DRW-24D5MT/BLK/B/AS | • Привод ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS bulk, dvd-rw | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 30 | CERBERUS-GTX1050TI-A4G | • Видеокарта ASUS CERBERUS-GTX1050TI-A4G // GTX1050TI,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0A75-M0NA00 | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 31 | M378A1K43BB2-CRCD0 | • Оперативная память Samsung Original DDR4 8GB (PC4-19200) 2400MHz DIMM (M378A1K43BB2-CRCD0 ) | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 32 | 6121653 | • Корпус Mini Tower InWin EAR003 Black/Graphite 450W RB-S450HQ7-0 H U2.0*2+A(HD) ATX | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 33 | SKAT-UPS 1000 исп.V RACK | ИБП Бастион SKAT-UPS 1000 исп.V RACK 220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Три варианта напряжения в одном блоке: 12 В, 5 А пост.; 24 В, 5 А переменного; 220 В переменного. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка. | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 34 | GPL 12-40 | Батарея аккумуляторная GP Ventura GPL 12-40 | 8 | шт |  | 20% |  |  |
| 35 | 07-0204 | Хомут под винт nylon 4.8 х 200 мм 100 шт белый REXANT | 6 | шт |  | 20% |  |  |
| 36 | JBS100 | Коробка распределительная Экопласт о/п 100х100х55, 6 вых., IP55 | 16 | шт |  | 20% |  |  |
| 37 | EC-UP8P8C-5E-003-TR | Разъемы NETLAN RJ45/8P8C, Кат.5e, с покрытием 3 мкд, универсальные, неэкранированные. | 100 | шт |  | 20% |  |  |
| 38 | NKL-F-004A1D-01B-BK-F003 | Кабель NIKOLAN NKL-F-004A1D-01B-BK-F003 волоконно-оптический, 4 волокна, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.652.D & G.657.A1, внешний, плоский со стеклопластиковыми прутками, 1.3кН, PE, черный - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная | 800 | м |  | 20% |  |  |
| 39 | TLK-RS08MF1-BK | Блок электрических розеток 19" TLK TLK-RS08MF1-BK, 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, железный корпус | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 40 | EC-UU004-5E-PVC-GY | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый, 305м | 2 | шт |  | 20% |  |  |
| 41 | EC-UU004-5E-PE-BK | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, PE -40C, одножильный, 100МГц, черный, 305м | 8 | шт |  | 20% |  |  |
| 42 | EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-GY | Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC (чистая медь), PVC нг(B), серый, 1м. | 12 | шт |  | 20% |  |  |
| 43 | NMC-CTN200-35-MK-WT-100 | Стяжка NIKOMAX нейлоновая неоткрывающаяся, 200х3,5мм, с площадкой для маркировки, уп-ка 100шт. | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 44 | NMC-RP24UD2-HU-BK | Патч-панель NIKOMAX 19", 0,5U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 45 | NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2 | Пигтейл Nikomax NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2,Шнур волоконно-оптический | 10 | шт |  | 20% |  |  |
| 46 | КДЗС-60 | Термоусадочная гильза КДЗС-60 ,Время усадки, сек 90 ,Диапазон рабочих температур, °C -50 до +100 Длина, мм (L) 60 ,Количество в упаковке, шт. 100 / 500 / 5000 / 10000 Мин. температура усадки, °C 90-120 Номинал.диаметр после усадки, мм 2,8,Температура плавления клея, °C 80 | 20 | шт |  | 20% |  |  |
| 47 | CM624005 | Зажим для троса m5 оцинкованный | 30 | шт |  | 20% |  |  |
| 48 | 0000268 | Лента монтажная МеталлПром 0000268 С202 0,7х19мм (50м) | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 49 | 0000255 | Замок фиксатор МеталлПром 0000255 для хомутов из монтажной ленты С202 0,7х19мм | 200 | шт |  | 20% |  |  |
| 50 | УК-Н-01 | Узел крепления УК-Н-01 | 40 | шт |  | 20% |  |  |
| 51 | ODWAC-22 | Зажим натяжной ODWAC-22 (7*16*220) | 80 | шт |  | 20% |  |  |
| 52 | БАКД8 | Болт анкерный d 8 с крюком | 40 | шт |  | 20% |  |  |
| 53 | 31569 | Талреп 8мм DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | 16 | шт |  | 20% |  |  |
| 54 | М68517 | Проволока вязальная FIT М68517 оцинкованная 1,2ммх100м | 1 | шт |  | 20% |  |  |
| 55 | 1935 | Саморез по дереву 19х3,5 | 300 | шт |  | 20% |  |  |
| 56 | DIN3055 | Тросс в ПВХ оплетке 2/3мм | 400 | м |  | 20% |  |  |
| 57 | ОТ3-6.0-1,5 | Опора осветительная ОТ3-6.0-1,5 Диаметр 159/133 Высота надземной части 6м,Глубина подземной 1,5м масса144кг.Горячий цинк | 10 | шт |  | 20% |  |  |
| 58 | DIN 5299D | Карабин для троса пожарный d6мм | 30 | шт |  | 20% |  |  |
| 59 | СИП 2 3х16+1х16 | Провод СИП 2 3х16+1х16 алюминиевый уличный | 200 | м |  | 20% |  |  |
| 60 | MVA20-1-016-C | Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 1Р 16А | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 61 | MKP31-N-02-30-252 | Бокс КМПн 1/2 ,IEK MKP31-N-02-30-252 на один автомат | 4 | шт |  | 20% |  |  |
| 62 | UZA-14-D16-D25 | Зажим анкерный IEK UZA-14-D16-D25-S ЗАБ 16-25 (DN 123) | 16 | шт |  | 20% |  |  |
| 63 | UKA-31-D16-D95-ECLN | Комплект промежуточной подвески IEK UKA-31-D16-D95-ECLN КОПМ 1500 ECOLINE | 16 | шт |  | 20% |  |  |
| 64 | UKA-12-1500-4000 | Кронштейн анкерный IEK UKA-12-1500-4000 КАМ-4000 (CA 1500/2000, SO 253) | 16 | шт |  | 20% |  |  |
| 65 | АНО-21 D3 | Электроды АНО-21 Стандарт D3(2,5кг) (вакуум) | 3 | шт |  | 20% |  |  |
| 66 | 8645-68 | Труба профильная 50х50х5.0 ГОСТ 8645-68 | 12 | шт |  | 20% |  |  |
| 67 | Монтажные работы | Монтажные работы согласно спецификации. |  |  |  |  |  |  |

1. Оборудование замене на другого производителя не подлежит .

2. Гарантия не менее гарантии завода изготовителя, на монтажные работы не менее года. Предоставление оборудования на горячу замену.

В коммерческом предложении указать конкретно.

3. Поставка за счет исполнителя до места выполнения работ – ООО "ООО ПАРК " ( г.Ростов на Дону, пл. Театральная 3)                                          В коммерческом предложении  указать – входит ли стоимость доставки в цену или нет. Если нет - указать отдельно.

5. Расчёты между исполнителем (победителем процедуры запроса предложений) и организацией - заказчиком осуществляются в безналичной форме. Авансовый платеж не более 40% от суммы договора.

6.  Указать общий период выполнения поставки  и монтажных работ.

Монтаж в выполняется на высоте не более 6м.

В коммерческом предложении указать конкретные сроки поставки и выполнения работ. Возможно предоставление графика с выполнением указанных условий.

7. Обязательными условиями являются:

а) работа  должна быть выполнена организацией самостоятельно без права передачи всего объема и/или части объема работ субподрядной организации;

б) исполнитель  должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями для исполнения договора, надежностью, опытом и деловой репутацией, а также необходимым количеством специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора, предоставить подтверждение наличия у него ресурсов достаточных и необходимых для выполнения заявленного комплекса работ (трудовых и материальных, включая технику и механизмы);

в) Участнику запроса предложений  будет предоставлен аванс не более 40 % от суммы контракта, окончательный расчет в течение14 дней с даты подписания акта выполнения работ в полном объеме;

г) начальная максимальная цена контракта не установлена, выбор победителя производится по совокупности предоставленных им условий в коммерческом предложении;

Организация – участник процедуры запроса предложений (далее – Участник) должна соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, являющейся предметом настоящего запроса предложений, в том числе:

	быть правомочным заключать договор на выполнение поставки и работ;

	обладать необходимыми свидетельствами о допуске на оказание работ, являющихся предметом заключаемого договора;

	обладать необходимыми разрешительными документами и сертификатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо открыто конкурсное производство;

	не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена на дату заключения договора;

	не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в процедуре закупки не принято.

В подтверждение своих правомочий и иных требований организации-заказчика, Участник запроса предложений, направляя коммерческое предложение,  указывает/подтверждает  сведения по пункту 7.

8.  Исходные данные .

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации происшествиях на территории подконтрольной видеокамерам согласно схеме расположения оборудования (Приложение №1). Хранение записи до 60 суток. Камеры №3,4,5 должны обеспечивать идентификацию личностей по лицу и поиск личностей в архиве системы по заданным изображениям.

8.1 Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

• Температура воздуха: -35…+40?С;

• Влажность воздуха: 0…80%

8.2 Общие требования к системе.

3.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

3.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

3.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 60 суток;

2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

3.4. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы определена приложением №1.

3.5. Сбои в электроснабжении.

• Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

• При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал.

• Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 6 часов.

• При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка.

• При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела.

• После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

3.6. Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа  к ее ресурсам и настройкам.

3.7. На камерах №3,4 и 5 зона качественного обнаружения лиц должна быть шириной не менее 10м, согласно схеме.

8.3. Требования к составу оборудования.

4.1. Видеорегистратор на 32 IP канала (8 каналов с функцией интеллектуальной идентификации по лицу). - наличие функции управления видеоархивом.

- подключение не менее 5 удаленных рабочих мест;

- интеллектуальный видеоанализ: детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам.

- интеллектуальный видеоанализ в режиме реального времени: детектирование движения, выделение лиц, перехват «похожих» объектов (по фотографии и приметам);

- интерактивный поиск в видеоархиве: по дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта

- настройка и обслуживание: программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования,

- возможность отображение видеоданных на 2-х мониторах, - одновременное отображение на одном мониторе до 32 видеоканалов;

-  ведение журнала действий операторов;

- автоматический вывод на отдельный (тревожный) монитор видеоканалов, перешедших в состояние "Тревога".

- ведение журнала "пропущенных" оператором тревог с возможностью одновременного просмотра архивной записи тревоги и данных реального времени соответствующей камеры

- другие функции: цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей 50 видеопотоков, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа

• резервное копирование – через USB-порт на Flash-карту памяти, по сети TCP/IP;

• защита паролем – есть;

Параметры видеорегистратора:

.

| Формат видеосжатия | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ SVAC/ MJPEG/ MPEG4 |
| --- | --- |
| IP-видеовход | 32 каналов |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Входная пропускная способность | 200Мб/с (200Мб/с с вкл RAID) |
| Выходная пропускная способность | 256Мб/с (200Мб/с с вкл RAID) |
| Видео/аудиовыход |  |
| Видеовыход | 2 HDMI, 2 VGA (две независимые пары) |
| Разрешение при записи | HDMI: 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
|  | VGA: 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) выносной |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Дополнительный поток | В соответствии с подключенной видеокамерой |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов @ 1080р (25 к/с) |
| Обнаружение людей | Обнаружение людей на 8 каналах |
| Моделирование лица | 64 фото в секунду |
| Алгоритм сравнения изображения | Запись, аудиосигнал, уведомление в центр видеонаблюдения, отправка Email |
| Камера для захвата лиц | 4 канала Протоколы HIKVISION/ONVIF/RTSP |
| Библиотека снимков людей | 4 библиотеки. |
|  | Кол-во фото в одной библиотеке: 50.000 |
|  | Кол-во общих фото в библиотек: 50.000 |
|  | Поиск по атрибутам, сравнение изображений на похожесть |
| SATA | 8 SATA |
| eSATA | 1 eSATA |
| Объем | До 6ТБ каждый |
| Тип дискового массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID10 |
| Интерфейсы |  |
| Сетевой интерфейс | 4 RJ-45 10M / 100M/ 1000М Ethernet |
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0; 2 USB 3.0 |
| Серийные интерфейсы | 1 RS-232, 1 RS-485, интерфейс для клавиатуры |

8.4. В системе должны быть применены сетевые камеры видеонаблюдения

• общее количество камер –16, в т.ч.:
• количество цветных камер 8Мп с функцией обнаружения лица – 3шт.•

Параметры камер:

количество уличных цветных 2 Мп  камер – 13шт.

| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| Чувствительность | 0.005лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
| Объектив | 2.8мм, 4мм, 6мм@F1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 108° (2.8 мм), 86.4° (4 мм), 52° (6 мм) |
| Регулировка диафрагма | Авто |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640 × 360, 352 × 288) |
| Третий поток | 25 к/с (1280×720, 640 × 360, 352 × 288) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI для каждого потока |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, оставленных/пропавших предметов |
| Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Питание | DC12В ± 25%/PoE(802.3af, class 3) |
| Потребляемая мощность | 6.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м |
| Материал корпуса | Металл |

9.Требования к монтажу системы.

9.1.	Монтаж оборудования должен быть выполнен согласно действующих норм и требований, специалистами имеющими сертификат производителя оборудования.

9.2.	 Аппаратная часть устанавливается в помещении на первом этаже административного здания ООО «Парк». Определяется заказчиком

9.3.	На посту охраны на территории парка устанавливается удалённое рабочее место для вывода видео информации .

9.4.	Шкафы № 3 и 4 (согласно схеме, Приложение №1) должны быть климатического исполнения предназначенные для работы круглогодичной работы.

9.5.	Линии связи прокладываются воздушным способом по вновь возводимым опорам (в количестве 10 штук) и существующим опорам освещения и забору ограждения  .

Организатор процедуры запроса предложений рассмотрит коммерческие предложения, поданные на имя генерального

директора ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Сапотницкого С.А.  в 10-ти дневный срок со дня отправки настоящего запроса предложений на электронный адрес yu_rehvanova@agrocomgroup.ru  телефон: 7(863) 306-57-22 (внутр. 57-22)