Уважаемые господа !

ООО «ГРУППА АГРОКОМ»» (организатор процедуры запроса предложений) приветствует Вас и направляет запрос предложений предприятиям (организациям), готовым выполнить  поставку оборудования и монтажные работы по установке камер видеонаблюдения (организации – заказчика) – ООО "АПК "21 ВЕК",  согласно настоящему запросу предложений согласно спецификации.

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS-9632NI-I8 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8 Запись с разрешением до 12Мп, Поддержка камер других производителей, Одновременное подключение до 32 IP-камер, 8 SATA HDD, 1 eSATA до 6Тб, 2 x USB 2.0, 1 х USB 3.0, Тревожные вход/выход 16/4, RS-232, RS-485 | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 2 | DS-3E0318P-E | Коммутатор HikVision DS-3E0318P-E 16 PoE 10/100M RJ45, 2 комбо-порта (1000М Ethernet/1000M SFP) ,Размер таблицы MAC-адресов 8К | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 3 | DS-3E0326P-E | Коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E 24 PoE 10/100M RJ45, 2 комбо-порта (1000М Ethernet/1000M SFP), Размер таблицы MAC-адресов 4К | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 4 | DS-2CD4A26FWD-IZHS/P(8-32mm) | IP Камера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P(8-32mm) Разрешение 2Мп Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS Высокая чувствительность 0.002 лк Моторизированный вариообъектив 8 - 32мм с автофокусом Аппаратный WDR 120дБ Высокая частота кадров 50к/с@2Мп Распознавание автомобильных номеров с точностью > 99% Слот для microSD до 128Гб EXIR-подсветка до 100м Широкий температурный диапазон: -50 °C...+60 °C IP67 Питание DC12В / PoE | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 5 | DS-2CD2025FWD-I (4mm) | Видеокамера HikVision DS-2CD2025FWD-I (4mm)Разрешение 2Мп,1/2.8" Progressive Scan CMOS,Высокая светочувствительность 0.005лк,Поддержка кодеков H.264+ и H.265+,Слот для microSD до 128Гб,Аппаратный WDR 120дБ,EXIR-подсветка до 30м,Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C,IP67,Питание DC12В / PoE | 21 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 6 | DS-2CD2125FWD-IS (4mm) | Видеокамера HikVision DS-2CD2125FWD-IS (4mm) 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м¶1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86.4°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.5кг. | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 7 | DS-2CD2325FWD-I (4mm) | Видеокамера HikVision DS-2CD2325FWD-I (4mm) 2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86.4°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.62кг. | 8 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 8 | HK-1.25G-20-1550 | FSP модуль Hikvision HK-1.25G-20-1550 Энергопотребление 3.3Вт , Маленький форм-фактор (SFP), совместим с MSA, Двунаправленный LC коннектор, Возможность горячей замены, Соответствие ROHS стандартам | 4 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 9 | ST8000VX0022 | Носитель информации HDD SATA Seagate 8000Gb (8Tb), ST8000VX0022, SkyHawk Surveillance, 7200 rpm, 256Mb buffer | 8 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 10 | SKAT-UPS 1000 исп.V RACK | ИБП Бастион SKAT-UPS 1000 исп.V RACK 220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Три варианта напряжения в одном блоке: 12 В, 5 А пост.; 24 В, 5 А переменного; 220 В переменного. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка. | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 11 | AN23-1008 | Кабель-удлинитель питания Buro AN23-1008 IEC C13 IEC C14 1.8м черный | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 12 | 600SH-1.8-UPS-W | Сетевой фильтр BURO Surge protector 1.5м (для UPS) 6 розеток | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 13 | 24MK430H-B | Монитор LG 23.8" 24MK430H-B IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, 178°/178°, D-Sub, HDMI, Black | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 14 | LCDS-5003 | Кронштейн Holder/ 10-26" 100*100 наклон 15? поворот 135? до стены 90мм 1 колено | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 15 | 920-003169 | Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (Keybord&mouse), USB, Black | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 16 | 910-004642 | Мышь Logitech Wireless Mouse M170, Grey | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 17 | FQC-08909 | Право на использование программы Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD | 1 | шт |  | Без НДС |  |  |  |
|  |  | Системный блок БитКей Intel i7 (I7-7700(OEM)) в составе | 1 | шт |  |  |  |  |  |
| 18 | 6121653 | • Корпус Mini Tower InWin EAR003 Black/Graphite 450W RB-S450HQ7-0 H U2.0*2+A(HD) ATX | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 19 | CM8067702868314SR338 | • Процессор CPU Intel Core I7-7700 (3.6Ghz/8Mb) OEM | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 20 | ICE BLADE 200M | • Вентилятор DEEPCOOL ICE BLADE 200M S1155/S1156/S1150/S2011/S775/FM1/AM3/AM2/AM2+/K8 24шт/кор, TDP130W, 2 вент. (1PWM+1), RET | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 21 | PRIME B250M-PLUS | • Материнская плата ASUS PRIME B250M-PLUS, LGA1151, B250, 4*DDR4, D-Sub+DVI+HDMI, CrossFireX, SATA3, Audio, Gb LAN, USB 3.0*6, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), mATX ; 90MB0SI0-M0EAY0 | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 22 | SA400S37/240G | • Носитель информации твердотельный Kingston 240GB SSDNow A400 SATA 3 2.5 (7mm height) Alone | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 23 | CT8G4DFS824A | • Оперативная память Crucial by Micron DDR4 8GB 2400MHz UDIMM (PC4-19200) CL17 SRx8 1.2V (Retail) | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 24 | PH-GTX1050TI-4G | • Видеокарта ASUS PH-GTX1050TI-4G // GTX1050TI,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0A70-M0NA00 | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 25 | DRW-24D5MT/BLK/B/AS | • Привод ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS bulk, dvd-rw | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 26 | TLK-RS08MF1-BK | Блок электрических розеток 19" TLK TLK-RS08MF1-BK, 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, железный корпус | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 27 | NKL-F-004A1D-01B-BK (м) | NIKOLAN NKL-F-004A1D-01B-BK волоконно-оптический, 4 волокна, одномодовый 9/125мкм, черный | 600 | м |  | 20% |  |  |  |
| 28 | NMF-RP16SCUS2-WS-1U-GY | Оптический кросс Nikomax NMF-RP16SCUS2 -WS-1U-GY в сборе 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета с крышкой и КДЗС | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 29 | NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2 | Пигтейл Nikomax NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2,Шнур волоконно-оптический | 6 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 30 | NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001 | Коммутационный шнур NIKOMAX NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001 волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, двойной, LSZH нг(В)-HFLTx, 2мм, желтый, 1м | 6 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 31 | NMC-OK400H-BK-2 | Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 40мм, металлический, с отверстиями в опорной планке, черный, уп-ка 2шт | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 32 | NMC-RP24UD2-HU-BK | Патч-панель NIKOMAX 19", 0,5U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 33 | NMC-CTN200-35-MK-WT-100 | Стяжка NIKOMAX нейлоновая неоткрывающаяся, 200х3,5мм, с площадкой для маркировки, уп-ка 100шт. | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 34 | EC-UP8P8C-5E-003-TR | Разъемы NETLAN RJ45/8P8C, Кат.5e, с покрытием 3 мкд, универсальные, неэкранированные. | 100 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 35 | EC-UU004-5E-PE-BK | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, PE -40C, одножильный, 100МГц, черный, 305м | 15 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 36 | R-10-CORD-C13-C14-1.8 | Кабель питания ЦМО с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м. | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 37 | ПЗ-СТК | Комплект проводов заземления ЦМО ПЗ-СТК | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 38 | ШТК-М-27.6.8-3ААА | Шкаф ЦМО ШТК-М-27.6.8-3ААА телекоммуникационный напольный 27U (600x800) дверь металл (2 места) | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 39 | ТСВ-62 | Полка ЦМО перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 620 мм [ ТСВ-62 ] | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 40 | R-FAN-2T | Модуль вентиляторный ЦМО R-FAN-2T 2 вентилятора с терморегулятором | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 41 | СВ-62 У | Полка ЦМО перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 620 мм, [ СВ-62У ] | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 42 | КМ-2-50 | Комплект монтажный ЦМО КМ-2-50№ 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 43 | GPL 12-40 | Батарея аккумуляторная GP Ventura GPL 12-40 | 4 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 44 | УК-Н-01БВ | Узел крепления натяжной INSTAL УК-Н-01БВ | 46 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 45 | 15222 | Трос стальной Партнёр 15222 (220м) D3.0мм (220м) оцинкованный | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 46 | CM624003 | Зажим для троса m3 оцинкованный | 120 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 47 | CM621003 | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 | 50 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 48 | ODWAC-22 | Зажим натяжной ODWAC-22 (7*16*220) | 36 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 49 | 3104088 | Кабель заземления АЛЮР/ПуГВ 3104088 ,сечение 1х4 | 100 | м |  | 20% |  |  |  |
| 50 | 9716623 | Кабель силовой ВВГнг Конкорд 9716623 3х1,5мм | 200 | м |  | 20% |  |  |  |
| 51 | WMB-3 | Самоклеющиеся маркеры Hyperline, переплет 10 листов (от 1 до 45) | 5 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 52 | 0000268 | Лента монтажная МеталлПром 0000268 С202 0,7х19мм (50м) | 3 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 53 | 0000255 | Замок фиксатор МеталлПром 0000255 для хомутов из монтажной ленты С202 0,7х19мм | 100 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 54 | 00003822 | Анкерный болт Tech-KREP 00003822 10х100мм под ключ | 16 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 55 | 6440 | Дюбель пластиковый 6х4х40 (синий) | 1 000 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 56 | 00003374 | Саморез по дереву 3,5х32 | 1 000 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 57 | 112405 | Изолента 25м чёрная | 14 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 58 | БАКД8 | Болт анкерный d 8 с крюком | 40 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 59 | DIN 5299D | Карабин для троса пожарный d6мм | 80 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 60 | 1942 | Саморез с пресшайбой 19х4,2 со сверлом | 1 000 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 61 | NMF-KDZS60-10 | Термоусаживаемая гильза КДЗС, 60мм, уп-ка 10шт | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 62 | 638083 | Кабель канал Legrand Metra 638083 160х50мм.Упаковка 8 шт. L-2м. | 4 | м |  | 20% |  |  |  |
| 63 | 403927 | Автоматический выключатель Legrand TX3 C6A 6кА/10kA | 2 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 64 | 25244 | Талреп Партнёр 25244 М12 DIN1480 крюк-крюк оцинкованный | 40 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 65 | М68517 | Проволока вязальная FIT М68517 оцинкованная 1,2ммх100м | 4 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 66 | ПЭ-12153(12x150x200) | Подложка диэлектрическая ПНД Пласт-Сервис ПЭ-12153 12х150х200мм (полиэтилен низкого давления) | 22 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 67 | 07-0351 | Хомут nylon 5.0 х 350 мм 100 шт черный REXANT | 15 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 68 | 07-0251 | Хомут nylon 4.0 х 250 мм 100 шт черный REXANT | 15 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 69 | NMC-PC4UD55B-005-RD | Коммутационный шнур NIKOMAX UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, PVC, красный, 0,5м | 32 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 70 | NMC-PC4UD55B-010-BL | Коммутационный шнур NIKOMAX UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, PVC, синий, 1м | 4 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 71 | 63026 | Инструмент для натяжения ленты 63026 на опорах ИН-20 (КВТ) | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 72 | DIN 985 М5 | Гайка М5 контрящаяся DIN 985 | 100 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 73 | DIN 965 M5x30 | Винт потайной DIN 965 M5x30 | 100 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 74 |  | Монтаж оборудования согласно спецификации | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |
| 75 |  | Оформление пректной документации | 1 | шт |  | 20% |  |  |  |

1. Оборудование замене на другого производителя не подлежит .

2. Гарантия не менее гарантии завода изготовителя, на монтажные работы не менее года. Предоставление оборудования на горячу замену.

В коммерческом предложении указать конкретно.

3. Поставка за счет исполнителя до места выполнения работ – ООО "АПК "21 ВЕК" ( РОСТОВСКАЯ ОБЛ, АЗОВСКИЙ Р-Н, с. САМАРСКОЕ)                                 В коммерческом предложении  указать – входит ли стоимость доставки в цену или нет. Если нет - указать отдельно.

5. Расчёты между исполнителем (победителем процедуры запроса предложений) и организацией - заказчиком осуществляются в безналичной форме. Авансовый платеж не более 40% от суммы договора.

6.  Указать общий период выполнения поставки  и монтажных работ.

Монтаж выполняется на высоте не более 6м. По территории ( периметр  предприятия)  пркладка линий связи по существующим опорам освещения.

В коммерческом предложении указать конкретные сроки поставки и выполнения работ. Возможно предоставление графика с выполнением указанных условий.

7. Обязательными условиями являются:

а) работа  должна быть выполнена организацией самостоятельно без права передачи всего объема и/или части объема работ субподрядной организации;

б) исполнитель  должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями для исполнения договора, надежностью, опытом и деловой репутацией, а также необходимым количеством специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора, предоставить подтверждение наличия у него ресурсов достаточных и необходимых для выполнения заявленного комплекса работ (трудовых и материальных, включая технику и механизмы);

в) Участнику запроса предложений  будет предоставлен аванс не более 40 % от суммы контракта, окончательный расчет в течение14 дней с даты подписания акта выполнения работ в полном объеме;

г) начальная максимальная цена контракта не установлена, выбор победителя производится по совокупности предоставленных им условий в коммерческом предложении;

Организация – участник процедуры запроса предложений (далее – Участник) должна соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, являющейся предметом настоящего запроса предложений, в том числе:

	быть правомочным заключать договор на выполнение поставки и работ;

	обладать необходимыми свидетельствами о допуске на оказание работ, являющихся предметом заключаемого договора;

	обладать необходимыми разрешительными документами и сертификатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо открыто конкурсное производство;

	не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена на дату заключения договора;

	не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в процедуре закупки не принято.

В подтверждение своих правомочий и иных требований организации-заказчика, Участник запроса предложений, направляя коммерческое предложение,  указывает/подтверждает  сведения по пункту 7.

Организатор процедуры запроса предложений рассмотрит коммерческие предложения, поданные на имя генерального

директора ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Сапотницкого С.А.  в 10-ти дневный срок со дня отправки настоящего запроса предложений

на электронный адрес ……………………………….  ……………….. телефон: …………………; e-mail: …………………@agrocomgroup.ru.